Załącznik nr 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na dostawę i zamontowanie automatycznego systemu parkingowego w porcie jachtowym Marina Pogoń w ramach projektu „Budowa bosmanatu i modernizacja infrastruktury Mariny Pogoń w Szczecinie” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013

Przedmiotem zamówienia jest:

- Dostawa automatycznego, bezobsługowego  systemu parkingowego

- Trwałe posadowienie postumentu z automatem do wydawania biletów przed wjazdem na teren Mariny Pogoń

.

- Trwałe posadowienie postumentu z kasą  do wnoszenia opłat wraz z zadaszeniem przed wyjazdem z terenu Mariny Pogoń

- Kompletny montaż automatycznego systemu parkingowego (bez szlabanu)

Wjazd na parking powinien odbywać się automatycznie, po podniesieniu szlabanu po wydrukowaniu biletu w automacie biletowym usytuowanym przy wjeździe na parking. Szlaban po wydruku biletu powinien się otworzyć i automatycznie zamknąć po wjeździe samochodu. W przypadku klientów abonamentowych posiadających karty elektroniczne, otwarcie bariery ma następować po zbliżeniu uprawnionej karty do czytnika terminala.

Wyjazd z parkingu również powinien odbywać się automatycznie. By wyjechać, samochód powinien podjechać do kasy automatycznej – zamontowanej na postumencie, w której kierowca będzie mógł rozliczyć bilet. Po rozliczeniu biletu powinien automatycznie otwierać się szlaban, który powinien się zamknąć po przejechaniu samochodu.

System powinien pozwalać na wyjazd bez opłaty w czasie do 30 minut.

System powinien być kompatybilny z systemem obsługującym podnoszony automatycznie szlaban, który już jest zamontowany na wjeździe na teren Mariny Pogoń.

System powinien uwzględniać karty abonamentowe – pozwalające na przejazd bez wnoszenia opłat.

Dane techniczne elementów systemu:

Automat do wydawania do wydawania biletów

Parametry/Funkcje realizowane przez urządzenie:

- wykrywanie obecności pojazdu,

- drukowanie biletu z kodem kreskowym,

- odczyt karty abonamentowej dystansowej,

- instruowanie klienta poprzez wyświetlacz z komunikatami,

- zakres temperatur pracy - 20 do +50

- obudowa stalowa malowana proszkowo

- współpraca z już zainstalowanym szlabanem

Kasa  do wnoszenia opłat - automat wyjazdowy

Parametry/Funkcje realizowane przez urządzenie:

- skaner biletów

- wrzutnik monet, przyjmuje pięć rodzajów monet,

- automat wydaje resztę

- system samo napełniających się zasobników

- pojemnik nadmiarowy na bilon

- wyświetlacz LCD

- czytelne piktogramy prowadzące klienta  poprzez procedurę rozliczeniową

- układ termostatów utrzymujący stałą temperaturę i wilgotność powietrza

- drukarka potwierdzenia transakcji

- urządzenie może pracować autonomicznie

- odczyt karty abonamentowej dystansowej

  - rozliczanie klienta bez biletu (bilet zagubiony)

  - zakres temperatur pracy - 20 do +50

- zamki mechaniczne patentowe

- obudowa stalowa malowana proszkowo

- współpraca z już zainstalowanym szlabanem

Daszek nad kasą wyjazdową

- posadowienie daszku na słupach.

- Wykonawca wykona odpowiednie fundamenty (lub inne adekwatne do lokalizacji posadowienie daszku), pozwalające zagwarantować co najmniej 5-letnią trwałość posadowienia daszku,

- Projekt daszku, materiał  oraz sposobu posadowienia   zostanie przedstawiony zamawiającemu do akceptacji.

System zarządzania kartami abonamentowymi:

Funkcje realizowane przez urządzenie:

- programowanie kart(dodawanie i usuwanie abonamentów )

Pętle indukcyjne - w ilości niezbędnej do funkcjonowania systemu

Wykonawca dokona przeszkolenia personelu Mariny Pogoń w zakresie funkcjonowania                     i obsługi systemu parkingowego.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu  instrukcji obsługi i konserwacji systemu parkingowego.

Zamawiający wymaga aby okres gwarancji na przedmiot zamówienia opiewał na co najmniej 2 lata.

Wykonawca wykona tabliczki z oznakowaniem informującym o dofinansowaniu Projektu                  z funduszy Unii Europejskiej zgodnie z wytycznymi dot promocji projektów realizowanych               z POIG dz. 6.4 zamieszczonymi na str. www.pot.gov.pl w zakładce  „jak promować projekt”-  http://www.pot.gov.pl/6-4fundusze-ue/l/dzialanie-6-4-po-ig/jak-promowac-projekt.

Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania wszelkich przewidzianych prawem pozwoleń i uzgodnień, które będą wymagane do posadowienia i montażu systemu.

Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, w wyznaczonym przez siebie terminie, umożliwi Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej terenu posadowienia i montażu urządzeń składających się na system parkingowy. Wszelkie koszty wynikłe dla Wykonawcy w związku                                 z przeprowadzeniem wizji lokalnej poniesie wyłącznie  Wykonawca.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia – 6 tygodni dni od daty podpisania umowy.