Zamawiający:                                                                                           Szczecin, 22.08.2016

Stowarzyszenie Euro Jachtklub Pogoń

ul. Przestrzenna 3

70 – 800 Szczecin

91 462 46 57

sejk@fr.pl

www.marinapogon.pl

Nr. ref. SEJK POGOŃ – PN/1/2016

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO

prowadzonego w trybie art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.)

na   Remont 20 m Nabrzeża Północnego na terenie Mariny Pogoń

w Szczecinie, ul. Przestrzenna 3

- PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA

- Przedmiotem przetargu jest zawarcie umowy na roboty budowlane, których przedmiotem jest remont 20 m Nabrzeża Północnego na terenie Mariny Pogoń  w Szczecinie, ul. Przestrzenna 3 w systemie „zaprojektuj i zbuduj”.

- Zakres zamówienia obejmuje:

- wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji wodnoprawnej, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wszelkich innych uzgodnień i decyzji wymaganych przepisami prawa łącznie z decyzją o pozwoleniu na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego nad przedmiotową inwestycją oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej.

- Wykonanie remontu 20  metrowego odcinka zniszczonego nabrzeża północnego na terenie Mariny Pogoń w Szczecinie, ul. Przestrzenna 3

- Zakres przedmiotowy zamówienia opisany został szczegółowo w Danych wyjściowych do remontu Nabrzeża „Północnego” w porcie jachtowym „SEJK – Pogoń” ul. Przestrzenna 3, 70-800 Szczecin, stanowiących załącznik nr 1  do Regulaminu przetargu

- Lokalizacja  nabrzeża będącego przedmiotem remontu  w dokumentacji geologicznej - Zał. nr  2 do Regulaminu przetargu.

- Wymagania i obowiązki  wobec Wykonawcy:

- W trakcie wykonywania prac związanych z zadaniem inwestycyjnym, należy w harmonogramie uwzględnić prace użytkowników Mariny Pogoń.

- Wykonawca zapewni na własny koszt transport odpadów  do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji.

- Wykonawca w ramach umowy wykona wszystkie niezbędne prace w zakresie przygotowania terenu do prowadzenia robót. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do zapoznania się z  terenem realizacji inwestycji.

- Po wykonaniu zadania Wykonawca przeprowadzi badanie czystości dna zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23 października 2006 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych (dz.U.206 poz.1516)

- Wymagania Zamawiającego dotyczące dokumentacji projektowej:

- Wykonawca opracuje kompletny projekt budowlano - wykonawczy w oparciu o posiadane materiały i na podstawie Danych wyjściowych do remontu Nabrzeża „Północnego” w porcie jachtowym „SEJK – Pogoń” ul. Przestrzenna 3, 70-800 Szczecin oraz wizji lokalnej.

- Roboty powinny być tak zaprojektowane, aby odpowiadały pod każdym względem najnowszym, aktualnym praktykom inżynieryjnym.

- Całość dokumentacji niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia musi być uzgodniona z  SEJK POGOŃ.

- Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pełny zakres niezbędnych uzgodnień, opinii jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu Zamawiającego wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego na terenie objętej inwestycją.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe w całości automatycznie z chwilą wypłacenia wynagrodzenia przez Zamawiającego za dokumentację. W związku z tym Zamawiający może wykorzystać przedmiotowy projekt w całości lub w dowolnych częściach.

- Koszty dodatkowych niezbędnych opracowań wynikających z przepisów prawa oraz koszty wszelkich niezbędnych uzgodnień ponosi Wykonawca.

- W imieniu Zamawiającego należy przygotować i złożyć kompletne wnioski wraz z załącznikami o wydanie decyzji pozwolenie wodnoprawne, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i innych decyzji wymaganych do realizacji niniejszego zamówienia.

- Wykonawca w imieniu Zamawiającego przygotuje i złoży kompletny wniosek wraz z załącznikami o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane i organu administracji architektoniczno-budowlanej, w przypadku braków dokona wszelkich uzupełnień i poprawek niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Przed złożeniem wniosku do właściwych instytucji z wyprzedzeniem 14-dniowym, Wykonawca przekaże Zamawiającemu do uzgodnienia projekt budowlano-wykonawczy. W przypadku wniesienia uwag Zamawiający przekazuje je na piśmie Wykonawcy wraz z podaniem terminu na dokonanie poprawek. Podpisanie protokołu odbioru końcowego, nastąpi po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę.

- Pozostałe wymagania i obowiązki, jakie powinien spełniać wykonawca zostały określone we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr  3 do Regulaminu Przetargu.

- Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, w wyznaczonym przez siebie terminie, umożliwi Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej terenu wykonania przedmiotu umowy. Wszelkie koszty wynikłe dla Wykonawcy w związku z przeprowadzeniem wizji lokalnej poniesie wyłącznie ten Wykonawca.

- Zamawiający udostępni posiadaną dokumentację geologiczną z terenu inwestycji, jednak w razie potrzeby Wykonawca powinien uwzględnić konieczność jej uzupełnienia.

TERMIN REALIZACJI

- Termin realizacji przedmiotu umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia niniejszego przetargu wyznacza się do 30 kwietnia  2017 roku.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca nie podlegał wykluczeniu z postepowania, aby posiadał niezbędną wiedze i doświadczenie, aby dysponował osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia lub przedstawił pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostepnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, aby dysponował potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia oraz aby Wykonawca znajdował się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy, którzy:

  - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej:

  - dokumentacje projektową dotycząca nabrzeża o długości minimum 15 m i głębokości technicznej min. 3,5 m

  - 1 operat wodnoprawny

  - 2 roboty budowlane w zakresie budownictwa hydrotechnicznego odpowiadające zakresem robót będących przedmiotem zamówienia

  - Będą dysponować jedną osobą, posiadającą  wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia projektowe w wymaganej specjalności oraz min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu konstrukcji hydrotechnicznych,

  - Będą dysponować jedną osoba posiadającą co najmniej 2 – letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności hydrotechnicznej bez ograniczeń lub konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń. Osoba powinna mieć doświadczenie w kierowaniu robotami hydrotechnicznymi i pełnić rolę kierownika budowy.

- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych).

- wobec których nie otwarto likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

2.  Nie spełnienie warunków udziału w przetargu wskazanych w pkt 3.1. ppkt a.-e. skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z przetargu.

3.   Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem przetargu,

- złożyli nieprawdziwe informacje, mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania przetargowego,

- nie wykazali spełniania warunków udziału w przetargu.

4. Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne.

5.   Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Na potwierdzenie spełnienia warunków przystąpienia do przetargu Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty:

(1)	Wykaz wykonanych, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy - w tym okresie:

- dokumentacje projektową dotyczącą nabrzeża o długości minimum 15 m i głębokości technicznej min. 3,5 m

- 1 operat wodnoprawny

- 2  roboty  budowlane odpowiadające zakresem przedmiotowi  zamówienia – budowa, remont nabrzeży, o wartości co najmniej 40.000,00 zł każda,

(sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu) wraz z załączeniem dowodów potwierdzających, iż roboty te zostały wykonane należycie.

(2) 	 Wykaz osób, którymi dysponuje, lub będzie dysonował Wykonawca, które będą uczestniczyć

w  wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich zawodowych kwalifikacji,

doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu

wykonywanych przez nie czynności, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do

niniejszego regulaminu.

(3)	Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż wskazana w pkt 3.1. lit. b  niniejszego Regulaminu.

(4)	Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

(5)	Oświadczenie wykonawcy, że nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Oświadczenie stanowi Załącznik nr 5 do Regulaminu

SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI

- Zawiadomienia, wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski oraz wszelkie inne informacje przekazywane przez Zamawiającego i Wykonawców podczas niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą być przekazywane pisemnie, faxem  lub pocztą elektroniczną.

ZMIANA REGULAMINU

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść niniejszego Regulaminu. Dokonaną zmianę Regulaminu przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli ofertę do dnia dokonania zmiany Regulaminu.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści Regulaminu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym na swojej stronie internetowej.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

OFERTA

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta winna zawierać prawidłowo wypełniony formularz ofertowy (stanowiący Załącznik nr 6 do Regulaminu) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu i pełnomocnictwem do podpisania oferty, jeżeli wykonawca działa przez pełnomocnika.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Oferta musi obejmować całość zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Oferta winna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Ofertę należy podpisać zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę, sporządzony w innym języku niż język polski, winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

- Zaleca się by strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. Zaleca się by w treści oferty umieszczono informację o ilości stron.

- Ofertę oraz pozostałe dokumenty należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firma) i adresem Wykonawcy oraz opisane następująco:

# Stowarzyszenie Euro Jachtklub Pogoń

ul. Przestrzenna 3, 70-800  Szczecin

Znak referencyjny:  SEJK POGOŃ – PN/1/2016

Oferta na: 	remont 18 m Nabrzeża Północnego na terenie Mariny Pogoń

w Szczecinie, ul. Przestrzenna 3

- Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę lub wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Oświadczenie o wycofaniu lub zmianach winno być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert.

- Oferty złożone po terminie składania  Zamawiający zwraca Wykonawcom bez otwierania.

ZŁOŻENIE OFERT

- Ofertę w formie i treści zgodnej z niniejszą specyfikacją należy złożyć w siedzibie Stowarzyszenia Euro Jachtklub Pogoń w Szczecinie, ul. Przestrzenna 3  w sekretariacie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02 września 2016 r. do godz. 10.00

OTWARCIE OFERT

- Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów wymaganych niniejszym Regulaminem, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie przetargu. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w przetargu na dzień składania ofert.

- Zamawiający może także wezwać Wykonawców do złożenia, w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w przetargu oraz treści złożonych przez nich ofert.

- Zamawiający poprawi w ofercie (i) oczywiste omyłki pisarskie, (ii) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

CENA

- Cena rozumiana jest jako całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, łącznie z podatkiem VAT. Cena ma charakter ryczałtowy w znaczeniu i ze skutkami wynikającymi z art. 632 Kodeksu cywilnego.

- Cena winna być wyrażona w złotych (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

WYBÓR OFERTY

- Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. Oceny dokonywać będą członkowie komisji przetargowej, stosując zasadę, iż oferta nie odrzucona, zawierająca najniższą cenę, jest ofertą najkorzystniejszą.

- W kryterium „cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

najniższa cena brutto

liczba punktów =   -----------------------------------------------     x 100 pkt

cena brutto oferty ocenianej

- Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

- Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

KOMISJA PRZETARGOWA

- Przetarg przygotowuje i prowadzi Komisja przetargowa powołana przez Zarząd zamawiającego.

- Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert pod względem ważności złożonych oświadczeń i dokumentów, zgodności z treścią Regulaminu, po czym dokonuje oceny zakwalifikowanych jako prawidłowe ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich lub ustala, że żadna z ofert nie nadaje się do przyjęcia, przyznaje punkty za poszczególne kryteria oceny ofert, sporządza i podpisuje protokół przetargu.

- Każdy z oferentów zostanie pisemnie powiadomiony, czy jego oferta została wybrana, ze wskazaniem liczby otrzymanych punktów i liczby punktów oferty wygrywającej.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie dodatkowo powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.

- Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający  zamieści  na stronie internetowej.

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia warunki udziału w przetargu i zaoferował realizację zamówienia za najniższą cenę. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa o treści zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonane wyłącznie pisemnie w formie aneksów podpisanych przez obie strony pod rygorem nieważności.

- Wykonawca może się ubiegać o przedłużenie terminu umownego w przypadku, jeżeli niedotrzymanie terminu umownego nastąpiło w rezultacie:

  - Obiektywnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i nie zawinionych przez Wykonawcę,

  - Przyczyn zależnych od zamawiającego.

- Ogłoszenie o wyniku postępowania zamieszczone zostanie na stronie internetowej Zamawiającego: http://marinapogon.pl/category/przetargi/

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU

- Zamawiający unieważni postepowanie, gdy zaistnieje jedna z poniższych okoliczności:

  - nie wpłynie żadna oferta

  - cena najkorzystniejszej oferty przewyższać będzie kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - wystąpi istotna okoliczność powodująca, ze realizacja zamówienia nie będzie leżała w interesie Zamawiającego.

  - Postepowanie będzie obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy

- Zamawiający może dokonać zamknięcia postępowania na każdym jego  etapie bez wyboru którejkolwiek z ofert.

- O unieważnieniu/zamknięciu postepowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty i umieści informację o tym fakcie na stronie internetowej.

Załączniki:

- Dane wyjściowe do remontu Nabrzeża „Północnego” w porcie jachtowym „SEJK – Pogoń” ul. Przestrzenna 3, 70-800 Szczecin

- Dokumentacja geologiczna

- Wzór umowy (Załącznik nr 3),

- wykaz wykonanych robót budowlanych (Załącznik 4)

- oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z Przetargu (Załącznik nr 5),

- formularz ofertowy (Załącznik nr 6),

- wykaz osób (Załącznik nr 7)

- Kopia decyzji środowiskowej nr WGKiOŚ-II.6220.1.60.2014.DMł z dnia 05.12.2014

Ogłoszenia, dokumenty i informacje dotyczące postępowania zamieszczone są  na stronie internetowej Zamawiającego: www.marinapogon.pl